## Slide 1
Brasília, novembro de 2022
Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto
Análise técnica do
Plano de Exploração
Notes: Plano de Exploração de Serviços da Caesb

## Slide 2: Exigência legal do Plano de Exploração
Contrato de concessão
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA
(...)
VI – Elaborar a versão inicial e as atualizações periódicas do Plano de Exploração dos Serviços, no formato e prazos estabelecidos em regulamentação específica emitida pela ADASA, em conformidade com o Plano de Saneamento Básico do Distrito Federal, contemplando as seguintes peças de gestão: (1º Termo Aditivo)
Plano de Expansão;
Plano de Operação e Manutenção;
Plano de Contingência e Emergência;
Lei n. 4.285/2008
Art. 45. Sem prejuízo dos encargos previstos em normas legais e regulamentares, constituem obrigações dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico:
II – elaborar e apresentar à ADASA o plano de exploração dos serviços em harmonia com os planos de saneamento básico do Distrito Federal, definindo as estratégias de operação, a previsão das expansões e os recursos previstos para investimento;
2
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF

## Slide 3
INTERFACE COM O PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO
PLANO DE SANEAMENTO (PDSB)
PLANO DE EXPLORAÇÃO
Elaborado pelo titular dos serviços, com ampla participação da sociedade;
Diretrizes e estratégias para a universalização;
Engloba os 4 componentes do saneamento básico;
Aprovado por Lei (6.454/2019)
Horizonte de 20 anos e revisado em até 10 anos (de acordo com o Novo Marco Regulatório do Saneamento)
Elaborado pela Caesb, a partir de diretrizes da Adasa;
Incorpora as diretrizes e ações do PDSB e da Adasa;
Apresenta ações para os padrões e indicadores definidos pela Adasa;
Aprovado pela Adasa;
Horizonte de 20 anos e revisão a cada 4.
3
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF

## Slide 4: Estrutura do Plano de Exploração Apresentado pela Caesb
1 Estruturação e Implantação
2 Diagnóstico e Caracterização
3 Plano de Expansão
4 Plano de Operação e Manutenção
5 Plano de Contingência e Emergência
6 Planejamento e Avaliação da Execução do Plano
4
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF

## Slide 5: Principais ajustes solicitados
5
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Ajustes:
Atualização do balanço hídrico do SAA por sistema produtor
Atualização do cronograma de investimentos do PDSB
Atualização do fluxo de caixa do PDSB
Elaboração do Tomo VI – Avaliação da Execução do Plano (indicadores)

## Slide 6: Análise do Plano de Exploração
Balanço hídrico
Cronograma de investimentos
Fluxo de caixa
Plano de Expansão
Plano de Operação e Manutenção
Sustentabilidade técnica
Sustentabilidade financeira

## Slide 7
Balanço Hídrico
Sistemas de Abastecimento de Água
Notes: Oferta: Calculada uma vazão de operação, obtida a partir das vazões máximas outorgadas para o mês de setembro
Demanda: Utilizadas vazões de consumo do cenário possível do estudo do Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB);

## Slide 8
Comparativo da População 2020-2039
8
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Chart: Sistema
| Torto-Santa Maria-Bananal | Descoberto-Corumbá | Sobradinho-Planaltina | Paranoá Norte | Paranoá Sul | Brazlândia | Distrito Federal
População 2020 (hab.) | 606027 | 1716811 | 412611 | 180803 | 176034 | 51347 | 3143633
Incremento (hab.) | 51784 | 369267 | 159659 | 93478 | 208506 | 8000 | 890694
População 2039 (hab.) | 657811 | 2086078 | 572270 | 274281 | 384540 | 59347 | 4034327
Incremento de: 890 mil hab. (28%) = 44 mil hab./ano
Notes: População (2020): 3.1 mi; População (2039): 4 mi -> incremento de 890 mil (28%);
Descoberto-Corumbá: 369 mil, 11,7%;
Paranoá Sul: 208 mil, 6,6%
Sobradinho-Planaltina: 159 mil; 5,1%;
Paranoá Norte: 93 mil; 3%;
Torto-Santa Maria-Bananal: 51 mil, 1,6%
Brazlândia: 8 mil; 0,3%;

## Slide 9
Demanda x Capacidade Instalada 2020
Chart: Demanda
| Torto-Santa Maria-Bananal | Descoberto-Corumbá | Sobradinho-Planaltina | Paranoá Norte | Paranoá Sul | Brazlândia | Distrito Federal
Demanda 2020 (L/s) | 1525.2123 | 4753.3862 | 1011.4704 | 467.5784 | 516.7122 | 120.4281 | 8394.7876
Saldo 2020 (L/s) | 571.7877 | 113.7557 | -84.2889 | 112.8988 | -82.1032 | 4.7831 | 636.8332
Capacidade 2020 (L/s) | 2097 | 4867.1419 | 927.1815 | 580.4772 | 434.609 | 125.2112 | 9031.6208
Notes: O comparativo da demanda com a capacidade instalada no cenário atual (2020) demonstra que atualmente o SAA possui capacidade instalada de 9.031,62 L/s e demanda de
8.394,79 L/s, com saldo de 636,83 L/s, o que representa índice de comprometimento da capacidade instalada de 93%.
Os sistemas de Sobradinho-Planaltina e Paranoá Sul apresentam déficits, respectivamente de -84,29 L/s e 82,10 L/s, o que significa que estes sistemas estão acima do limite da capacidade instalada com a existência de demanda reprimida, especialmente durante o período seco do ano.

## Slide 10
Comparativo da Demanda x Capacidade Instalada 2039
Chart: Demanda
| Torto-Santa Maria-Bananal | Descoberto-Corumbá | Sobradinho-Planaltina | Paranoá Norte | Paranoá Sul | Brazlândia | Distrito Federal
Demanda 2039 (L/s) | 1485.1639 | 5834.4121 | 1426.7964 | 696.8522 | 1193.0572 | 139.592 | 10775.8737
Saldo 2039 (L/s) | 440.8361 | 802.7299 | 274.1203 | 128.1478 | 77.9428 | 18.9526 | 1742.7295
Capacidade 2039 (L/s) | 1926 | 6637.1419 | 1700.9167 | 825 | 1271 | 158.5446 | 12518.6032
10
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Notes: O comparativo da demanda com a capacidade instalada no final do plano (2039) demonstra que o SAA possuirá capacidade instalada de 12.518 L/s e demanda de
10.775,87 L/s, com saldo de 1.742,73 L/s, o que representa índice de comprometimento da capacidade instalada de 86%.
Dessa forma, esse índice passará dos atuais 93% para 86%, com queda de 7 pontos percentuais, representando maior segurança hídrica para o DF.

## Slide 11
Índice de comprometimento da capacidade instalada - Icci (%) 2020-2039
Chart: Sistema
| Torto-Santa Maria-Bananal | Descoberto-Corumbá | Sobradinho-Planaltina | Paranoá Norte | Paranoá Sul | Brazlândia | Distrito Federal
Icci 2020 (%) | 0.72733 | 0.97663 | 1.0909 | 0.80551 | 1.1889 | 0.9618 | 0.92949
Icci 2039 (%) | 0.77111 | 0.87905 | 0.83884 | 0.84467 | 0.93868 | 0.88046 | 0.86079
Ref | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Notes: O Índice de comprometimento da capacidade instalada - Icci (%) para o DF passará de 93% para 86%, o que representa aumento da segurança hídrica.
Em relação aos sistemas produtores, os sistemas que atualmente apresentam Icci acima de 100%, caso de Sobradinho e Paranoá Sul passarão a apresentar valores respectivamente de 84% e 94%.

## Slide 12: Cronograma de Investimentos (2022 a 2039)
12
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Chart: Investimentos
| Curto (2022-2023) | Médio (2024-2027) | Longo (2028-2039) | Total
Água | 494663221.2871 | 739876057.8879 | 1657752199.2365 | 2892291478.4116
Esgoto | 336012076.9382 | 1483133304.1433 | 1542295899.9374 | 3361441281.0189
Total | 830675298.2253 | 2223009362.0312 | 3200048099.174 | 6253732759.4305
563 Ações
316 água
247 Esgoto
Média: r$ 347 MI/ANO
Base: PDSB/2017 e PDAE/2019

## Slide 13: Estratégia de monitoramento do Cronograma de Investimentos (2022 a 2039)
13
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Ação | Rank | Valor (R$) | % Total | Valor Acumulado (R$) | Pareto
Substituição de redes e adutoras existentes-Água | 1 | 751.924.800,0 | 12,2% | 751.924.800,0 | 12,2%
Substituição de redes-Esgoto | 2 | 683.568.000,0 | 11,1% | 1.435.492.800,0 | 23,4%
Implantação de rede coletora-Esgoto | 3 | 542.408.051,8 | 8,8% | 1.977.900.851,8 | 32,2%
Rede de distribuição - implantação (resp. CAESB)-Água | 4 | 396.297.364,0 | 6,5% | 2.374.198.215,7 | 38,7%
Ampliação e/ou melhorias no tratamento para a ETE Melchior, 2ª etapa-Esgoto | 5 | 355.921.854,6 | 5,8% | 2.730.120.070,3 | 44,5%
Implantação de interceptores-Esgoto | 6 | 279.454.418,4 | 4,6% | 3.009.574.488,8 | 49,0%
Macroação de Controle e Redução de Perdas-Água | 7 | 266.751.814,0 | 4,3% | 3.276.326.302,8 | 53,3%
Macroação de Eficiência Energética-Esgoto | 8 | 260.997.757,7 | 4,2% | 3.537.324.060,5 | 57,6%
Ampliação e/ou melhorias no tratamento para a ETE Melchior, 1ª etapa-Esgoto | 9 | 245.000.000,0 | 4,0% | 3.782.324.060,5 | 61,6%
Implantação de 2ª etapa do Sistema Corumbá - fase 1/2-Água | 10 | 225.000.000,0 | 3,7% | 4.007.324.060,5 | 65,3%
Implantação do Sistema Paranoá Sul 1a. Etapa - Fase 1/2-Água | 11 | 141.700.000,0 | 2,3% | 4.290.724.060,5 | 69,9%
Implantação do Sistema Paranoá Sul 1a. Etapa - Fase 2/2-Água | 11 | 141.700.000,0 | 2,3% | 4.290.724.060,5 | 69,9%
Ligações domiciliares-Esgoto | 12 | 120.123.833,2 | 2,0% | 4.290.724.060,5 | 69,9%
Substituição de ramais prediais-Água | 13 | 109.370.880,0 | 1,8% | 4.410.847.893,7 | 71,8%
Ampliação e/ou melhorias no tratamento para a ETE Samambaia-Esgoto | 14 | 100.000.000,0 | 1,6% | 4.520.218.773,7 | 73,6%
Implantação do Sistema Paranoá Norte 2a. Etapa-Água | 15 | 88.000.000,0 | 1,4% | 4.620.218.773,7 | 75,2%
Implantação do Sistema Paranoá Norte 1a. Etapa - Fase 2/3-Água | 16 | 83.333.333,3 | 1,4% | 4.708.218.773,7 | 76,7%
Implantação do Sistema Paranoá Norte 1a. Etapa - Fase 1/3-Água | 16 | 83.333.333,3 | 1,4% | 4.708.218.773,7 | 76,7%
Implantação do Sistema Paranoá Norte 1a. Etapa - Fase 3/3-Água | 16 | 83.333.333,3 | 1,4% | 4.708.218.773,7 | 76,7%
Implantação de 2ª etapa do Sistema Corumbá - fase 2/2-Água | 17 | 80.000.000,0 | 1,3% | 4.958.218.773,7 | 80,7%
17 macro ações >> 80% do volume de investimentos

## Slide 14: Análise do Plano de Exploração
Plano de Contingência e
emergência

## Slide 15
Plano Diretor de Contingência - PDC
Descrição dos sistemas existentes;
Definição do Método APP & HAZOP (Avaliação Preliminar de Perigo) para classificação das ameaças e dos riscos.
Identificação e classificação das ameaças e riscos a que os sistemas estão expostos;
Cruzamento entre frequência x severidade dos eventos adversos para gradação do risco em Desprezível, Menor, Moderado, Sério e Crítico.
Diretrizes básicas para o desdobramento no planejamento
Plano de Prevenção e Resposta a Desastre – PPRD
Plano de Prevenção e Resposta a Desastre – PPRD
Plano de Prevenção e Resposta a Desastre – PPRD
Análise do Plano de Contingência e Emergência
....
15
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Plano de Prevenção e Resposta a Desastre – PPRD
Notes: AGUIAR, Laís Alencar de, Metodologias de Análise de Riscos, Rio de Janeiro/RJ
(disponível na Internet em http://professor.ucg.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/13179/material/APP_e_HAZOP.pdf)
o diagnóstico das situações de riscos;
os cenários prospectivos das consequências da ocorrência de acidentes;
indicação das medidas de resposta à emergência caracterizada.

## Slide 16
16
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Cronograma de Implementação do Plano Diretor de Contingência
Análise do Plano de Contingência e Emergência

## Slide 17: Análise do Plano de Exploração
Planejamento e Avaliação da Execução do Plano

## Slide 18
18
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Planejamento da Avaliação e Execução
16 Indicadores Estratégicos propostos pela Adasa
10 Indicadores para SAA e
6 Indicadores para SES
Incorporados indicadores e metas do plano de saneamento;
Indicadores utilizados do Fator X de qualidade;
Análise da trajetória dos indicadores e normativos legais

## Slide 19
Planejamento da Avaliação e Execução
Chart: Índice de atendimento de água
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
Resultado (n) | 97.46 | 98.98 | 99.06 | 98.71 | 99 | 99 | 99
Meta (i) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
Meta (f) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
19
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF

## Slide 20
Planejamento da Avaliação e Execução
Chart: Índice de atendimento de esgoto
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
Resultado (n) | 82.11 | 84.51 | 85.2 | 85.1 | 89.28 | 89.48 | 90.91
Meta (i) | 90.3 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.9 | 92.2 | 92.4 | 92.6 | 92.8 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
Meta (f) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
20
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF

## Slide 21
Processo de Execução
Relatório de Execução 2022
Prestação de constas – Autoavaliação
Análise dos desvios verificados em relação ao cenário planejado.
2023
2024
2025
2026
Plano de Exploração
2022-2039
Relatório de Execução 2023
Relatório de Execução 2024
Relatório de Execução 2025
Plano de Exploração
2026-2045
Revisão a cada 4 anos;
Revisões extraordinárias (PDSB; PDOT; Planos de Bacia);
21
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF

## Slide 22
Processo de Monitoramento
Monitoramento da Execução do Plano de Exploração
2022-2039
Qualidade do Serviço (Indicador-Meta-Análise FCA)
Balanço hídrico (Oferta x Demanda) - Indicador
Cronograma de investimentos (Fiscalização operacional)
Cronograma de Investimentos (Fiscalização financeira)
Revisões do Planejamento
Aplicação de penalidade
Incentivos financeiros (+/-)
Sustentabilidade Técnica
Sustentabilidade Econômico-Financeira
Fluxo de Caixa (Monitoramento da viabilidade)
Indicadores Financeiros (Liquidez, endividamento, rentabilidade, despesa com pessoal)
Auditoria e Certificação
Auditoria e Certificação
22
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF

## Slide 23
Obrigado!
Adalto Clímaco Ribeiro
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Contribuições:
ap-005-2022@adasa.df.gov.br, até as 18h do dia 13 de novembro de 2022

## Slide 24
24
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Balanço Hídrico

## Slide 25
Comparativo da População Por RA 2020-2039
Incremento de: 890 mil hab. (28%) = 44 mil hab./ano
25
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Chart: Região Administrativa
| Cruzeiro | Guará | Lago Sul | Plano Piloto | SCIA/Estrutural | SIA | Sudoeste/Octogonal | Vicente Pires | Águas Claras | Candangolândia | Ceilândia | Gama | Núcleo Bandeirante | Park Way | Recanto das Emas | Riacho Fundo | Riacho Fundo II | Samambaia | Santa Maria | Taguatinga | Fercal | Planaltina | Sobradinho | Sobradinho II | Itapoã | Lago Norte | Paranoá | Varjão | São Sebastião | Jardim Botânico | Brazlândia | Torto-Santa Maria | Descoberto-Corumbá | Sobradinho-Planaltina | Paranoá Norte | Paranoá Sul | Braz
População 2020 (hab.) | 32339 | 122031 | 29920 | 227513 | 42766 | 1177 | 60589 | 89692 | 153233 | 18143 | 502244 | 145733 | 26824 | 21443 | 140368 | 40906 | 41265 | 254873 | 130837 | 240942 | 7908 | 229154 | 70382 | 105167 | 77311 | 34287 | 59683 | 9522 | 143754 | 32280 | 51347
Incremento População (hab.) | -4098 | 257 | -4582 | -8775 | 18931 | -911 | 9818 | 41144 | 93254 | 647 | 129674 | 8218 | 2196 | 2152 | 7916 | 4312 | 2327 | 72738 | 7378 | 38455 | -390 | 135056 | 12336 | 12657 | 56317 | -3380 | 40916 | -375 | 192320 | 16186 | 8000
Notes: Regiões responsáveis pelo aumento populacional: 890.694 mil habitantes (28%)
RA População 2020 (L/s) População 2039 (L/s) Incremento População (L/s) Per Incremento População(%)
São Sebastião 143.754 336.074 192.320 6,1%
Planaltina 229.154 364.210 135.056 4,3%
Ceilândia 502.244 631.918 129.674 4,1%
Águas Claras 153.233 246.487 93.254 3,0%
Samambaia 254.873 327.611 72.738 2,3%

## Slide 26
Balanço entre Demanda x Disponibilidade 2020-2039
Chart: Sistema
| Torto-Santa Maria-Bananal | Descoberto-Corumbá | Sobradinho-Planaltina | Paranoá Norte | Paranoá Sul | Brazlândia | Distrito Federal
Saldo 2020 (L/s) | 571.7877 | 113.7557 | -84.2889 | 112.8988 | -82.1032 | 4.7831 | 636.8332
Saldo 2039 (L/s) | 440.8361 | 802.7299 | 274.1203 | 128.1478 | 77.9428 | 18.9526 | 1742.7295
26
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Notes: Todos os sistemas de abastecimento apresentarão saldo positivo em 2039, com capacidade instalada maior do que demanda projetada, com destaque
Para o sistema Descoberto-Corumbá, com saldo de 802,73 L/s e Torto-Santa Maria com 440,84 L/s.
O saldo da demanda x capacidade instalada do DF passará de 636,83 L/s (2020) para 1.742,73 L/s (2039), com aumento de 1.105,9 L/s.

## Slide 27
Chart: Ano
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Vazão Captada (L/s) | 7349.2 | 7691.5 | 8334.5 | 8427.8 | 8597.6
Vazão Projetada PDSB (L/s) | 8060.8967 | 8185.8038 | 8308.8375 | 8394.7876 | 8531.9407 | 8666.7764 | 8816.7484 | 8964.855 | 9110.0658 | 9252.7547 | 9391.8772 | 9528.5998 | 9661.6756 | 9792.0457 | 9914.3762 | 10033.7339 | 10148.7812 | 10260.6364 | 10367.889 | 10471.767 | 10570.8011
Vazão Projetada IBGE (L/s) | 8001.1391 | 7995.8883 | 7989.0826 | 7869.8452 | 7915.7336 | 7959.0253 | 8054.3501 | 8147.3355 | 8237.8722 | 8325.8941 | 8411.3121 | 8494.0169 | 8573.9552 | 8651.0913 | 8725.5676 | 8797.4935 | 8866.8231 | 8933.5311 | 8997.5641 | 9058.8077 | 9117.155
Validação da projeção da demanda
27
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF

## Slide 28
Evolução anual da demanda x capacidade instalada (2020-2039)
Chart: Distrito Federal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
Saldo (L/s) | 636.8332 | 499.6802 | 364.8444 | 2095.2891 | 1980.5159 | 2185.3051 | 1731.9859 | 1592.8634 | 1456.1408 | 2023.0649 | 1892.6949 | 1668.3644 | 2599.0066 | 2302.3823 | 2170.5931 | 3361.3404 | 2857.4625 | 2419.4283 | 2159.4557 | 1742.7295
Capacidade Instalada (L/s) | 9031.6208 | 9031.6208 | 9031.6208 | 10912.0375 | 10945.3708 | 11295.3708 | 10984.7405 | 10984.7405 | 10984.7405 | 11684.7405 | 11684.7405 | 11582.7405 | 12632.7405 | 12451.1635 | 12431.2295 | 13729.2295 | 13329.2295 | 12990.2295 | 12831.6032 | 12518.6032
Demanda projetada (L/s) | 8394.7876 | 8531.9407 | 8666.7764 | 8816.7484 | 8964.855 | 9110.0658 | 9252.7547 | 9391.8772 | 9528.5998 | 9661.6756 | 9792.0457 | 9914.3762 | 10033.7339 | 10148.7812 | 10260.6364 | 10367.889 | 10471.767 | 10570.8011 | 10672.1475 | 10775.8737
Demana medida (L/s) | 8427.8 | 8597.6

## Slide 29: Proporção anual dos investimentos(2022 a 2039)
29
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Chart: Investimentos Água e Esgoto (por ano) - Acumulado (%)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
Água | 0.033813 | 0.079099 | 0.11787 | 0.13657 | 0.15481 | 0.19741 | 0.2381 | 0.25584 | 0.27312 | 0.31106 | 0.32749 | 0.3805 | 0.40888 | 0.42479 | 0.44074 | 0.45775 | 0.46025 | 0.46249
Esgoto | 0.020068 | 0.05373 | 0.090466 | 0.15821 | 0.21071 | 0.29089 | 0.34022 | 0.35915 | 0.37735 | 0.39448 | 0.4118 | 0.43771 | 0.4585 | 0.48701 | 0.50719 | 0.52789 | 0.53449 | 0.53751
Total | 0.053881 | 0.13283 | 0.20833 | 0.29477 | 0.36552 | 0.4883 | 0.57832 | 0.615 | 0.65047 | 0.70555 | 0.73929 | 0.81821 | 0.86738 | 0.9118 | 0.94793 | 0.98564 | 0.99474 | 1

## Slide 30
30
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Matriz de Risco
Análise do Plano de Contingência e Emergência
Notes:   Torto-Santa Maria-Bananal: 8 RAs; Pop: 606 mil (19%)
  Descoberto-Corumbá: 12 RAs; Pop: 1.716 mi (55%)
  Sobradinho-Planaltina: 4 RAs; Pop: 412 mil (13%)
  Paranoá Norte: 4 RAs; Pop: 180 mil (6%)
  Paranoá Sul: 2 RAs; Pop: 176 mil (6%)
  Brazlândia: 1 RA; Pop: 51 mil (2%)

## Slide 31
31
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Análise do Plano de Contingência e Emergência
Fatores de insegurança com risco sério ou crítico
Estiagem prolongada
Ocupação irregular do solo
Acidentes no transporte de cargas perigosas
Incêndios florestais
Envelhecimento de estruturas
Vandalismo/
Sabotagem
Inversão Térmica
Invasão por macrófitas
Falha no fornecimento de energia elétrica
Falha de Manutenção
Greve de Empregados da Caesb
Uso indevido da rede
Total: 62/99 (62%)
Notes:   Torto-Santa Maria-Bananal: 8 RAs; Pop: 606 mil (19%)
  Descoberto-Corumbá: 12 RAs; Pop: 1.716 mi (55%)
  Sobradinho-Planaltina: 4 RAs; Pop: 412 mil (13%)
  Paranoá Norte: 4 RAs; Pop: 180 mil (6%)
  Paranoá Sul: 2 RAs; Pop: 176 mil (6%)
  Brazlândia: 1 RA; Pop: 51 mil (2%)

## Slide 32
Análise do Plano de Contingência e Emergência
Efeitos adversos dos fatores de insegurança com risco sério ou crítico
Inutilização de manancial
Contaminação da água
Assoreamento por Erosão
Eutrofização
Rompimento de Estrutura
Interrupção de bombeamento
Colapso operacional do sistema
Vazamento de produtos químicos
Extravasamento de esgoto
32
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Total: 23 efeitos adversos

## Slide 33
  Avaliação das vulnerabilidades dos sistemas;
  Programação de ações em situações de contingenciais (caráter preventivo);
  Operacionalização do plano em situações de emergenciais (caráter corretivo);
Planos de escopo específicos (PPRD)
Análise do Plano de Contingência e Emergência
33
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF

## Slide 34: Ajustes no Plano Solicitados pela Adasa
34
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Versão 01
Versão 02
Versão 03
Versão 04
ago/2021
out/2021
nov/2021
mar/2022
Notes: Foram entregues várias versões, fruto de reuniões técnicas com a Caesb para consolidação da versão final.

## Slide 35
35
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Balanço Hídrico
Estimativas de Oferta e Demanda
Oferta: Calculada uma vazão de operação, obtida a partir das vazões máximas outorgadas para o mês de setembro
Demanda: Utilizadas vazões de consumo do cenário possível do estudo do Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB);
SISTEMAS PRODUTORES
Torto-Santa Maria-Bananal (8) | Descoberto-Corumbá (12) | Sobradinho-Planaltina (4) | Paranoá Norte (4) | Paranoá Sul (2) | Brazlândia (1)
Plano Piloto, Cruzeiro, Lago Sul, Sodoeste/Octogonal, SCIA-Estrutural, SIA, Guará, Vicente Pires | Gama, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Candangolândia, Água Claras, Park Way | Sobradinho II, Fercal, Sobradinho, Planaltina | Paranoá, Lago Norte, Varjão, Itapoã | São Sebastião, Jardim Botânico | Brazlândia

## Slide 36
Índice de comprometimento da capacidade instalada - Icci (%) 2020-2039
36
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Chart: Ano
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
Icci (%) | 92.9488 | 94.4674 | 95.9604 | 80.7984 | 81.9054 | 80.6531 | 84.2328 | 85.4993 | 86.744 | 82.6863 | 83.802 | 85.5961 | 79.4264 | 81.5087 | 82.5392 | 75.5169 | 78.5624 | 81.375 | 83.1708 | 86.0789
Ref. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## Slide 37
Áreas de Atendimento (Expansão/Melhorias)
Água (53)

## Slide 38
Áreas de Atendimento (Expansão/Melhorias)
Esgoto (61)

## Slide 39
Planejamento da Avaliação e Execução
Chart: Índice de perdas na distribuição
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
Resultado (n) | 33.38 | 35.19 | 35.21 | 33.74 | 34.49 | 32.1 | 34.37
Meta (i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta (f) | 35 | 35 | 33.25 | 33.25 | 31.5 | 31.5 | 29.75 | 29.75 | 28 | 28 | 26.25 | 26.25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
39
Superintendência de Abastecimento de Água e de Esgoto ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF
Notes: Portaria nº 490 de 22 de março de 2021
39,2% (SNIS 2019),
consideram as mesmas proporções percentuais descritas na Portaria mas, ao
invés de utilizar como ponto de partida a média nacional (39,2%) foi utilizado o Índice de Perdas
atual da Companhia (~ 35%).
100% até 65%.