## Slide 1: Regras previstas para EH amarelo - 2020

## Slide 2
Estado Hidrológico | Finalidade | Condição de uso
Verde | Todas | 100% do valor outorgado
Amarelo | Abastecimento público de 2020 a 2022 | Entre 60% e 100% do valor outorgado
 | Abastecimento público a partir de 2023 | Entre 50% e 100% do valor outorgado
 | Demais finalidades | Entre 35% e 100% do valor outorgado
Vermelho | Abastecimento público de 2020 a 2022 | Entre 0 e 60% do valor outorgado
 | Abastecimento público a partir de 20231 | Entre 0 e 50% do valor outorgado, somente permitido em situação de colapso dos mananciais externos à Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau.
 | Demais finalidades | Entre 0 e 35% do valor outorgado
Condições de uso por Estado Hidrológico no PC1 – Montante Canal
1 A demanda deverá ser suprida por meio da interligação com outros sistemas de abastecimento público.